## Slide 1: 晶体衍射数据处理软件XDS的图形化界面
程金博

## Slide 2: 关于我
中国科学技术大学物理学院
本科生（生物物理方向）
来自：
中国科学技术大学生命科学学院结构免疫学实验室
PI：金腾川
实验室网站：http://tjlab.ustc.edu.cn

## Slide 3: 生物大分子X射线晶体学
获得晶体（克隆、表达、纯化、结晶）
衍射数据收集
数据处理
晶体结构解析（确定相位，结构修正）
研究功能

## Slide 4: 数据处理常用软件
HKL-2000（HKL Research, Inc.）
XDS（MPI for Medical Research, Heidelberg）
MOSFLM（MRC Laboratory of Molecular Biology）

## Slide 5: HKL-2000
商业软件
历史悠久
应用广泛
本身为图形化界面

## Slide 6: XDS
X-ray Detector Software
免费软件
提供一个配置文件
命令行键入命令运行
操作繁琐

## Slide 7: MOSFLM
免费软件
有图形化界面iMosflm
失败频率高
有时空间群偏差较大
处理速度较慢

## Slide 8: 十套数据分别用 HKL-2000/XDS/iMosflm处理，结果如下

## Slide 9: Dataset 1
360张
分辨率范围：50A-1.2A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 96.5% | 7.0 | 20.1 | 474,689 | 38.96 63.53 51.05 90.00 92.48 90.00
XDS | 96.3% | 7.0 | 21.8 | 502,774 | 38.94 63.50 51.02 90.00 92.46 90.00
iMosflm | 93.5% | 6.3 | / | 484,150 | 38.46 64.83 50.61 90.00 91.97 90.00

## Slide 10: Dataset 2
120张
分辨率范围：50A-1.45A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 87.8% | 11.2 | 17.0 | 190,838 | 44.86 44.86 173.77 90.00 90.00 120.00
XDS | 99.9% | 13.7 | 19.9 | 265,035 | 44.84 44.84 173.90 90.00 90.00 120.00
iMosflm | 100.0% | 11.2 | / | 213,791 | 44.37 44.37 173.17 90.00 90.00 120.00

## Slide 11: Dataset 3
230张
分辨率范围：50A-1.65A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 64.8% | 1.9 | 5.9 | 333,124 | 90.56 128.25 192.07 90.00 90.00 90.00
XDS | 97.9% | 4.8 | 15.3 | 1,278,900 | 90.56 128.25 191.91 90.00 90.00 90.00
iMosflm | 98.9% | 4.8 | / | 1,260,928 | 90.36 128.00 191.62 90.00 90.00 90.00

## Slide 12: Dataset 4
120张
分辨率范围：50A-1.85A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 90.0% | 7.2 | 32.0 | 67,368 | 54.19 54.19 67.95 90.00 90.00 120.00
XDS | 94.0% | 7.0 | 26.0 | 71,705 | 54.12 54.12 68.06 90.00 90.00 120.00
iMosflm | 96.3% | 7.0 | / | 68,658 | 54.15 54.15 68.01 90.00 90.00 120.00

## Slide 13: Dataset 5
240张
分辨率范围：50A-1.97A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 98.2% | 3.3 | 10.2 | 154,012 | 92.15 92.15 211.80 90.00 90.00 120.00
XDS | 97.5% | 3.8 | 11.2 | 184,509 | 92.39 92.39 212.82 90.00 90.00 120.00
iMosflm | 95.0% | 3.4 | / | 154,970 | 92.86 92.86 212.91 90.00 90.00 120.00

## Slide 14: Dataset 6
150张
分辨率范围：50A-2.05A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 92.6% | 7.6 | 16.2 | 322,945 | 114.28 114.28 95.36 90.00 90.00 120.00
XDS | 99.9% | 9.4 | 15.7 | 426,946 | 114.38 114.38 95.41 90.00 90.00 120.00
iMosflm | 100.0% | 9.2 | / | 401,860 | 112.12 112.12 95.35 90.00 90.00 120.00

## Slide 15: Dataset 7
100张
分辨率范围：50A-2.1A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 99.8% | 7.9 | 13.5 | 370,639 | 114.91 114.91 119.35 90.00 90.00 90.00
XDS | 99.8% | 8.2 | 11.7 | 386,971 | 114.89 114.89 119.33 90.00 90.00 90.00
iMosflm | 99.9% | 9.9 | / | 375,778 | 114.83 114.83 119.15 90.00 90.00 90.00

## Slide 16: Dataset 8
60张
分辨率范围：50A-2.35A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 99.9% | 6.9 | 21.9 | 310,421 | 148.05 148.05 148.05 90.00 90.00 90.00
XDS | 99.8% | 7.6 | 18.4 | 342,988 | 148.13 148.13 148.13 90.00 90.00 90.00
iMosflm | 100.0% | 7.5 | / | 300,352 | 148.08 148.08 148.08 90.00 90.00 90.00

## Slide 17: Dataset 9
150张
分辨率范围：50A-2.45A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 87.4% | 3.3 | 11.5 | 260,539 | 147.75 172.42 98.88 90.00 90.00 90.00
XDS | 99.6% | 6.2 | 17.4 | 589,545 | 148.00 172.94 99.19 90.00 90.00 90.00
iMosflm | 97.5% | 5.2 | / | 467,863 | 147.64 172.29 98.78 90.00 90.00 90.00

## Slide 18: Dataset 10
77张
分辨率范围：50A-2.5A
 | 完整度completeness | 冗余度redundancy | 信噪比I/Sigma | 总点数 reflections | 晶胞常数 unit cell constant
HKL-2000 | 74.8% | 2 | 19 | 94,352 | 145.19 145.19 87.99 90.00 90.00 120.00
XDS | 98.4% | 2.5 | 7.8 | 157,921 | 144.90 144.90 87.80 90.00 90.00 120.00
iMosflm | 68.2% | 2.1 | / | 104,991 | 145.16 145.16 87.88 90.00 90.00 90.00

## Slide 19: 统计图

## Slide 20: 统计图

## Slide 21: 统计图

## Slide 22: 小结
很多情况下用XDS处理数据的效果要好于HKL-2000，Mosflm
有的时候这一优势尤其明显
XDS可以找到更多的衍射点，有助于提高数据的分辨率

## Slide 23: XDSGUI

## Slide 24: XDSGUI

## Slide 25: XDSGUI局限
需要使用者自己摸索，对于初学者不友好
很多情况下生成的配置文件稍作修改才能使用
操作步骤依然较多

## Slide 26: XDS-J
为了能更方便地使用XDS，我们用Python语言为XDS编写了一个简易版图形化界面，并使一些优化操作可以自动执行
系统要求：Linux系统，python2和 python3均支持（Tkinter模块）
http://home.ustc.edu.cn/~knight3a

## Slide 30: XDS-J优势
界面精心布局，尽可能方便实用
操作极其简单，初学者很容易上手
丰富的功能，适合各种程度的使用者
提供详尽的使用说明，出错时的排查方案

## Slide 31: 所需时间比较
对于一个熟练掌握者
（同一台电脑处理同一套数据）
（完整运行两轮+三轮修正）
 | XDS程序运行所需时间 | 其他操作所需时间 | 总所需时间
使用XDS-J | 7m30s | 1m | 8m30s
使用XDSGUI |  | 4m | 11m30s
不使用GUI |  | 7m20s | 14m50s

## Slide 32: 未来更新计划
增加对Mac OS系统的支持
支持更多的图片类型自动读取参数
处理数据的结果用图表显示
更多的高级选项
一键操作
…

## Slide 33: 总结
XDS处理数据的效果要好于HKL2000，MOSFLM等其它软件。
由于各种原因，XDS难以上手。我们编写的图形化界面可以很大程度方便XDS的使用。
我们希望能借此推广XDS的使用，让更多的人可以接触到这一优秀软件。

## Slide 34: 致谢
感谢:
中国科学技术大学
结构免疫学实验室的金腾川老师和各位同学